# Blanketrol III hyper/hypothermiás (cooling device) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Idegsebészeti Klinika

# 94. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. - Blanketrol III hyper/hypothermiás készülék (1db), - PlastiPad felnőtt PU hűtőmatrac (2db: 1db felnőtt:61cm*152,4cm, 1 db gyermek:55.8cm*76.2cm), - koponyahűtő sapka (10db/karton-1 egység), - összekötő csőkészlet 2.7m (2db), - YSI 401 Rectal/oesoph. Hőmérő szonda (2db) Technikai adatok: méret:43.2cm*43.2cm*95.3cm súly:55.3kg vízhőmérséklet:4°-42°C beteghőmérséklet mérés:30°-40.0°C Tápellátás:240 VAC/800Watt Flow rate (a matraccal): 121 1/h biztonsági rendszer:43.5°C, 44.5°C, 46°C hűtőközeg: Non-CFC (R-134A) belső bypass: előhűtés, előmelegítés kommunikáció: USB 2.0 Optikai és akusztikus alarmok: hőmérséklet limit átlépés |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |