# A Szegedi Tudományegyetem 2012/SZTE. számú,

# Kisállat lélegeztető készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Farmakológiai Intézet

# 29. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos /eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Kisállat lélegeztető (nyomás kontrollált) |  |  |
| 1. Kísérleti kisállatok lélegeztetésére alkalmas (15 g és 10 kg testtömeg között): egér, patkány, tengerimalac, nyúl, macska |  |  |
| 2. Minimum 0.1 ml/löket légzési térfogat |  |  |
| 3. Maximum légzési térfogat 100 ml/löket |  |  |
| 4. Minimum légzésszám 5 belégzés/perc |  |  |
| 5. Maximum légzésszám 200 belégzés/perc |  |  |
| 6. PEEP funkció (pozitív nyomás fenntartása kilégzés után) |  |  |
| 7. Alfanumerikus kijelző; minimum 2 sor x 20 karakter VFD kijelző |  |  |
| 8. Állítható I:E arány (1:4 - 4:1) |  |  |
| 9. Nyomástartomány 0-50 H2Ocm |  |  |
| 10. Súlyos nyomáscsökkenés esetén (<3 H2Ocm) figyelmeztető vészjelzés leadása („underpressure alarm”) |  |  |
| 11. Túl magas PEEP nyomás esetén figyel-meztető vészjelzés leadása (>11 H2Ocm PEEP) |  |  |
| 12. Elzáródási figyelmeztető vészjelzés leadása (csúcsnyomás határérték belégzés közbeni meghaladása esetén) |  |  |
| 13. „Assist alarm”: az állat 5 egymást követő belégzési kísérletének hiánya esetén figyelmeztető vészjelzés leadása |  |  |
| 14. Légúti túlnyomás esetén figyelmeztető vészjelzés leadása |  |  |
| 15. Szelep elakadás, szorulás esetén működés leállás és figyelmeztető jelzés leadása |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |