# 4. Részajánlati kör.

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# pH/ion és vezetőképesség mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

# 28. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1.pH/ion mérésre alkalmas |  | 2,00-20,00-1999-1999mV |
| 2.Vezetőképesség mérésére alkalmas | azonos | igen |
| 3. Vertikálisan mozgó mérőkar | azonos | igen |
| 4.GLP-nek megfelelő dokumentáló rendszer | azonos | igen |
| 5. Automata végpontjelzés (mérésnél és kalibrációnál) | azonos | igen |
| 6.Memória adatok tárolásához | azonos | min. 1000 |
| 7. Cseppállóság | azonos | igen |
| 8. IP54 elektródfelismerő és kezelő rendszer | azonos | Igen |
| 9. Számítógéphez, nyomtatóhoz kapcsolhatóság | azonos | Igen |
| 10. pH elektród: fehérjemérésre | azonos | Igen |
| 11. pH elektród: oldatkészítés | azonos | Igen |
| 12. ionszelektív elektród: kloridméréshez | azonos | igen |