# részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Analitikai mérleg készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

# 74. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Analitikai mérleg az alábbi követelményekkel |  |  |
| 1.Felbontás legalább 0,0001 g |  |  |
| 2. Terhelhetőség legalább 120 g |  |  |
| 3. Kijelzője legyen digitális és megvilágított. |  |  |
| 4. Tányérátmérő legalább 80 mm |  |  |
| 5. Rendelkezzen belső kalibrálással |  |  |
| 6. Rendelkezzen csatlakozási lehetőséggel számítógéphez |  |  |
| 7. Beépített programja tudjon fajsúlyt meghatározni |  |  |
| 8. Beépített programja tudjon darabszámot meghatározni |  |  |