# 2. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# pH mérő-Elektrokémiai multiméter készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

# 73. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Elektrokémiai multiméter az alábbi részegységekkel és követelménnyel |  |  |
| 1.Vezetőképesség felbontás 0.001 µS/cm-től 1000 mS/cm-ig, és legyen autoskálázható |  |  |
| 2. Vezetőképesség megbízhatság +/- 0.5% vagy kisebb |  |  |
| 3. pH határok -2.000 to 19.999 |  |  |
| 4. pH felbontás legyen változtatható a 0.001 / 0.01 / 0.1 lehetőségek között |  |  |
| 5. pH megbízhatság +/- 0.002 vagy kisebb |  |  |
| 6. Hőmérséklet tartomány: -30.0 to 130.0 °C |  |  |
| 7. Hőmérséklet felbontás: 0,1 °C |  |  |
| 8. LCD kijelző |  |  |
| 9. Legyen számítógéphez csatlakoztatható USB modullal |  |  |
| 10. A számítógépes szoftvere tegye lehetővé a pH változás megjelenítését az idő függvényében |  |  |
| 11. Tartalmazzon elektródatartó állványt |  |  |