# 4. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Vertikális elektroforézis készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

# 71. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. 4-gél rendszerű vertikális elektroforézis készülék az alábbi tulajdonságokkal és részegységekkel |  |  |
| 1. 1 mm gél vastagság |  |  |
| 2. 5 db 1 mm-es, 10 mintahelyes fésű |  |  |
| 3. 5 készlet üveglemez |  |  |
| 4. 2 db öntőállvány |  |  |
| 5. 4 db öntőkeret |  |  |
| 6. elektródok és kábelek |  |  |
| 7. tank és tanktető |  |  |