# 7. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Leica VT1200 S full (1 db) vibratom készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

# (Dr. Toldi József labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Műszaki adatok – VT1200 S |  |  |
| 1. Vágási frekvencia (± 10 %): | azonos | 85 Hz (± 10 %) |
| 2. Amplitúdó: | azonos | 0-3 mm, 0,05 mm-es lépésekben |
| 3. Vágási sebesség (± 10 %): | azonos | 0,01-1,5 mm/s |
| 4. Visszaúti sebesség (± 10 %): | azonos | 1,0-5 mm/s, 0,5 mm/s-os lépésekben |
| 5. A minta teljes függőleges eltolása: | azonos | 20 mm (motoros |
| 6. Vágási tartomány: | azonos | 45 mm |
| 7. Vágóablak: | azonos | 0,5 mm – 45 mm |
| 8. Mintavisszahúzás: | azonos | 0-100 μm (állítható, deaktiválható) |
| 9. Maximális mintaméret szabványos pengetartóval: | azonos | 33 x 50 mm |
| 10. Mintabeállítás, forgatható: | azonos | 360° |
| 11. Mintatartó tálca, dönthető: | azonos | 0-10° |
| 12. A szeletvastagság beállítása: | azonos | manuálisan 1 μm-es lépésekben, vagy automatikusan max. 1000 μm |