| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| OPS technikán alapuló mikrokeringési vizsgálatok digitális rögzítésére alkalmas számítógépes rendszer műszaki paramétereinek leírása | Digitalizáló kártya | Csipkészlet :Trident TM6200 + AD9983A analóg eszközkezelő Csatolófelület: PCI-Express 1; HDMI: Video: Max 1080i, Audio: PCM, AC3, DTS Component: Video: Max 1080i; S/PDIF Audio: PCM , AC3, DTS (Optical) | 1 db |
|  | Alaplap | Támogatott processzorok: Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Csipkészlet : Intel® H61 Express; 2 x 1.5V DDR3 DIMM foglalat Memória modul támogatás: DDR3 2200(OC)/1333/1066/800 MHz 1 x D-Sub csatlakozó; 1 x DVI-D csatlakozó, legnagyobb támogatott felbontás: 1920x1200 Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1 x PCI Express x16 foglalat 4 x SATA 3Gb/s csatlakozó, 4 SATA eszköz támogatása 3Gb/s átviteli sebességgel Kialakítás: Micro ATX Méretek: 22.6cm x 17.4cm |  |
|  | Processzor | Magok száma: 2; Órajel: 3.3 GHz; Intel Inteligens Cache: 3MB; Lapkakészlet mérete: 22nm |  |
|  | Memória | 240 tűs DDR3; frekvencia: 1333MHz / 1600 MHz Sávszélesség: 1333MHz: 10.6GB/sec 1600MHz: 12.8GB/sec |  |
|  | Merevlemez | Kapacitás: 500GB; Formázás utáni kapacitás: 465 GB; Csatolófelület: SATA3 Tápcsatlakozó: SATA; Fordulatszám: 5,400 ford/perc; Cache: 64 MB; Keresési idő: 12.0 ms Lemezek száma: 1; Fejek száma: 2; Normál használat közbeni zaj: 22 db(A) |  |
|  | Videókártya | Csipkészlet : Ge Force GT 640; Nyomtatott áramkör kialakítása: ATX; Processzor órajele: 1050 MHz; Shader órajel: 1050 MHz; Memóri arajele: 1800 MHz; Gyártási technológia: 28 nm; Memória mérete: 2048 MB; Csatolófelület: PCI-E 3.0; Memória típusa: DDR3; 2 db DVI, 1 db HDMI, 1 db D-Sub csatlakozó; Kártya mérete: 190mm x 136.8mm x 42 mm |  |
|  | DVD-Író | 24X DVD+R 8X DVD+RW 8X DVD+R DL 24X DVD-R 6X DVD-RW 48X CD-R 24X CD-RW 16X DVD-ROM 48X CD-ROM; 1.5 MB Cache |  |
|  | Monitor | Kijelző mérete(inch): 20; Típus: LED; Képarány: 16:9; Maximális felbontás: 1600 x 900 Fényerő (cd/m2); Kontrasz-arány: 5000000:1; Válaszidő: 3.5 ms Láthatósági szög: 90/65 (CR>10); Színmélység: 16.7 M |  |
|  | Gépház | Méretek: 210 x 451.5 x 505.0 mm; Súly: 9.2 kg; Belső kialakítás: Micro-ATX, ATX 5.25” Meghajtók száma: 3; 3.25” Meghajtók száma: 7(rejtett) 2.5” Meghajtók száma: 2 (rejtett, 3.5”-ból konvertálva) Külső ki-és bementi panel: 1db USB 3.0, 1 db USB 2.0, 1 db mikrofon, 1 db fejhallgató, 1 db SD-kártyaolvasó; Belső kártyahelyek: 7db Hűtés: Elöl: 120mm átmérőjű, 1800 ford/perc, csendes ventillátor; Hátul: 120mm átmérőjű, 1800 ford/perc, csendes ventillátor |  |