# 2. részajánlati kör

# Szövet homogenizátor készülék beszerzése tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Homogenizátor motor: |  |  |
| Bemeneti feszültség: 220-240 V |  |  |
| Teljesítmény: min. 125 W |  |  |
| Szabályozható fordulatszám tartomány: 8000 - 30000 fordulat percenként |  |  |
| Megengedett legnagyobb viszkozitás: 5000 mPas |  |  |
| IP védettségi osztály: min. IP20 |  |  |
| Tolerálható környezeti paraméterek: 0 - 40 oC, max. 85% páratartalom |  |  |
| Univerzális csatlakozó a különböző méretű homogenizátor fejek csatlakoztatásához |  |  |
| Forgókéses homogenizátor fej: |  |  |
| Homogenizátum térfogata: 0,1 - 50 ml |  |  |
| Átmérő: 5 - 8 mm |  |  |
| Autoklávozható kivitel |  |  |
| Kiegészítők: munka állvány |  |  |

Kontakt személy: Dr. Ördög Balázs

Tel.: 62/342-627; 62/545-675; Fax: 341-273

A műszer kívánt szállítási határideje a szerződéskötés időpontjától számítva: max. 60 munkanap