# 4. számú részajánlati kör

# Trinokuláris sztereó mikroszkóp kiegészítőkkel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Trinokuláris sztereó mikroszkóp, hosszúkaros felfüggesztéssel, fluoreszcens körvilágítással és nagyérzékenységű videokamerával és monitorral |  |  |
| Min. 10X – 40X nagyítású sztereó mikroszkóp: trinokuláris fej változtatható (min. 10X – 40X) nagyítás munkaasztalhoz rögzíthető hosszú, 3D szabályozható felfüggesztéssel min. 5W-os fluoreszcens körvilágítással nagyérzékenységű analóg CCD kamera 11 hüvelyk átmérőjű VGA monitor (BNC és USB bemenettel) |  |  |

Kontakt személy: Dr. Jost Norbert

Tel.: 62/546-885, 545-675, Fax: 341-273

A műszer kívánt szállítási határideje a szerződéskötés időpontjától számítva: max. 30 munkanap