Tolmácsterem (2401 terem)

Tolmácsrendszer

Követelmények

Az alábbiakban ismertetett rendszerhez szükséges, megfelelő hardveres paraméterekkel és korszerű operációs rendszerrel rendelkező számítógépet és monitort a beszállító biztosítja és telepíti, aki a rendszer vezérléséhez szükséges szoftver telepítését és üzembe helyezését, valamint a szükséges betanítást is elvégzi.

1. Általános követelmények

- A digitális vezérlőegység és tárolóegység, valamint a vezérlő PC és monitor a tanári asztalba építhető legyen.

- Vezérlés: PC-vel – felhasználóbarát, monitoron jól áttekinthető módon, több funkció gyors megjelenítésének lehetőségével.

- A tanári asztalban a PC csatlakozik a digitális vezérlőegységhez, valamint a digitális tárolóhoz és a csatlakozó hangforrásokhoz.

- A/V illesztőegységek – CD, DVD, laptop stb., illetve analóg hangforrás csatlakoztatásához

- Az „elnöki” (tanári) monitoron gyorsan és könnyen kiválasztható funkciók

- Az „elnöki” (tanári) asztalon asztali mikrofon egység, ergonomikus fejhallgatóval

- A „küldöttek” (hallgatók) asztalain (20 db delegátusi asztal) digitális, mikrofonos hozzászóló egységek („aktív” fényjelzéssel). Ezeken a helyeken: csatornaválasztási lehetőség (nyelv kiválasztása céljából), valamint ergonomikus fejhallgatók,hangerő-szabályozással.

- Tolmácsfülkékben asztali mikrofonos tolmácsberendezés (6 db). Ezeken a helyeken: csatornaválasztási lehetőség (nyelv kiválasztása céljából), valamint ergonomikus fejhallgatók, hangerő-szabályozással.

- Tolmácssorban (10db tolmácspadban) csatornaválasztási lehetőség (nyelv kiválasztása céljából), valamint ergonomikus fejhallgatók, hangerő-szabályozással

- Digitális egységek (delegátus, tolmács és megfigyelőtolmács számára) könnyen kezelhető, jól áttekinthető funkció billentyűkkel és digitális kijelzővel

- Support lehetőség, szükség esetén akár internetes táveléréssel

2. Funkcionális követelmények

- Az elnök/tanár által bármely jel (A/V, laptop, analóg, tolmácspad, tolmácsfülke, delegátusi pad) kiválasztható, kihangosítható (erősíthető), továbbítható és rögzíthető legyen.

- Az elnöki/tanári mikrofon jele, valamint az elnök/tanár által választott bármely jel (A/V, laptop, analóg, tolmácspad, tolmácsfülke, delegátusi pad) – mint tolmácsolandó szöveg – bárki számára (tolmácspad, tolmácsfülke, delegátusi pad, hangfal) elérhető legyen.

- A tolmácspadból és a tolmácsfülkéből érkező jelek (10 + 6 jel) – mint tolmácsolt szövegek – bárki számára (tanári pad, tolmácspad, tolmácsfülke, delegátusi pad, hangfal) elérhetőek legyenek.

- A tolmácsfülkéből érkező jelek (6 jel) – mint tolmácsolt szövegek – a delegátusi padokban választhatóak legyenek.

- Az adott tolmácspadból vagy tolmácsfülkéből érkező jel digitálisan rögzíthető és visszajátszható legyen, és – mint tolmácsolt szöveg – az adott tolmácspadban vagy tolmácsfülkében elérhető legyen (mind a 10 + 6 egység esetében), továbbá praktikusan a tolmácsolandó szöveg is elérhető legyen a tolmácsolt szöveggel párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy minden tolmács visszahallgathatja saját anyagát, és össze tudja azt vetni az eredeti szöveggel.

- Az MP3 tömörítési beállítás ideális esetben választható legyen.

- A rögzített hanganyagok átmásolhatók, elvihetők legyenek (USB).

- A telepített eszközökre minimum 5 év garancia, szoftvertámogatási kötelezettséggel.

Komplex audiovizuális és tolmácsolási rendszer telepítése a 2401. sz tolmácsteremben

- Tanári pad

  - hangjel elosztására, hangosítására és rögzítésére alkalmas többcsatornás digitális rendszerközpont és tolmácspult elnöki mikrofonnal és fejhallgatóval

  - CD/DVD/USB-lejátszó

  - hangerősítő

  - számítógép és kijelző

  - projektor- és vászonvezérlő

- Tanulói padok

  - 20 darab delegátusi mikrofon és fejhallgató többcsatornás ki- és bemeneti egységgel

- Tolmácspadok

  - 10 darab többcsatornás digitális tolmácsegység mikrofonnal és fejhallgatóval

- Tolmácsfülkék

  - 3 x 2 darab többcsatornás digitális tolmácsegység mikrofonnal és fejhallgatóval

- Szoftverigény

  - a tolmácsrendszer működtetéséhez szükséges szoftver (támogatással)