Melléklet

- Fűthető és 10-6 mbar-ig vákuumozható elektropolírozott törőkamra

- A törőkamrában, ahol a feltárás zajlik, minimum 10-6 mbar végvákuum érhető el

- A készuülék olyan szűrőrendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a hozzá

csatlakoztatott tömegspektrométer idő előtti elszennyeződését, de nem akadályozza meg

a felszabaduló gázok tömegspektrométerrel történő vizsgálatát

- A feltáró berendezés, a kivákuumozott mintakamrát is beleértve, minimum 100 °C-os

hőmérsékleten temperálható a feltárás teljes időtartama alatt

- A kőzetek gáztartalmának feltárását végző mechanikai egység szabályozható legyen,

beleértve a mechanikai törő berendezés nyomóerejének és működési idejének

szabályozhatóságát

- A berendezés vákuumtechnikai jellemzői: törőkamra szivárgásértéke < 1x10-9 mbar*l/s

- Pneumatikus elven működtetett törőszerkezet

- A meglévő vázszerkezet átalakítása a teljes rendszer fogadása érdekében

- Elektromos alkatrészek és elektromos szerelés

- Érintőképernyős kijelző

- Szerelési anyagok

- Helyszíni telepítés, beüzemelés

- A cella működését igazolandó 50 db - a Megrendelő által átadott, ismert összetételű - minta kontrollmérésének elvégzése és ezek átadása jegyzőkönyv formájában