Műszaki Leírás

- ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem JGYPK helyiségek átalakítása.

Az munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy a kollégiumnak a felújítás közben üzemelnie kell.

Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

- ÉpítészetI műszaki leírás:

Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.

A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.

A felújítás tartalma:

Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar épületében helyiségek átalakítása történik.

Bontási munkák:

Meglévő laminált padló bontása 050 és 064a helyiségekben, PVC burkolat bontása 063, 049,  048 és 46-os helyiségekben. 2 db ajtó kibontása, meglévő falon nyílás bontása.

Építési munkák:

046 és 048-as helyiség:

Gipszkarton fal építése, ajtó beépítése, takarítószer tároló (szekrény) kialakítása. Burkolat, laminált padló fektetése, a helyiség festése, ajtók, ablakok mázolása, cső és radiátorfestés. Szalagfüggöny elhelyezése nyílászárókra. 048 és 049 helyiségek között lévő ajtó megszüntetése, gipszkarton borítása.

049-es helyiség:

Vakolatjavítás a helyiségben. Burkolat, laminált padló fektetése, a helyiség festése, ajtók, ablakok mázolása, ablakok javítása, cső és radiátorfestés. Helyiségben lévő fűtés csövek eldobozolása. Szalagfüggöny elhelyezése nyílászárókra. 049 és 050 helyiségek közé ajtó beépítése.

050-es helyiség:

Gipszkarton fal építése, közlekedő kialakítása céljából. Laminált padló fektetése, a helyiség festése, ajtó mázolás, ablak javítás, mázolás, cső és radiátor festés. Szalagfüggöny elhelyezése nyílászárókra. A teremben lévő tábla, vetítő, ruhafogas áthelyezése új helyre, termen belül.

063, 064a helyiségek:

A 063-as terem ketté választása gipszkarton fallal, 2 db ajtó beépítése. A helyiségekben laminált padló elhelyezése. Az érintett helyiségek festése, csövek, radiátorok festése, nyílászárók mázolása.

- MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként

Szükséges dokumentumok:

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat.

- Kivitelezői nyilatkozat

- Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- Hulladékot kezelő átvételi igazolása.

- Karbantartási útmutató.

- Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános tudnivalók :

- Az ajánlatot a műszaki leírás , a mellékletek , a helyszíni bejáráson tapasztaltak és a vállalkozói tapasztalat alapján kell megtenni a mellékelt költségvetés beárazásával.

- Csak I. osztályú minőségi bizonylattal rendelkező termékek és anyagok építhetők be, melyeket ellenőrzésre be kell mutatni és az átadási dokumentációban mellékelni kell.

- Az informatikai hálózatot működőképesen, teljes kiépítettséggel kérjük Az ajánlatadó feladata a RACK szekrény bővítése végpontok komplett beüzemelése, mérése, átadási dokumentáció elkészítése. Az ajánlatadónak az informatikai rendszerrel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége van az Egyetem informatikusával, és a helyi rendszergazdával.

- A villamos munkákhoz elektromos tervek nem készültek, így ajánlatot a költségvetés a helyszín bemutatása, és az ott elhangzottak szerint kell adni.

- Az erősáramú hálózat kiépítése kiterjed az elosztó bővítésére, üzembe helyezésére, és a helyiségekben szükséges erősáramú szerelésekre, csatlakozási, és világítási áramkörök teljes körű létesítésére. A villamos hálózat létesítése után a hálózat átadási dokumentációt össze kell állítani. A szükséges felülvizsgálatokat el kell végezni.

- Az ajánlatadónak az erősáramú rendszerrel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége van az elektromos műszaki ellenőrrel.

Helységenkénti munka leírása:

046-048 helyiségeik:

- Meglévő elektromos szerelések komplett bontása, elektromos anyagok szakszerű ártalmatlanítása.

- Meglévő lámpatestek áthelyezése helyiségen belül.

- 3 db számítógépes, és 1 darab telefon végpont kiépítése az egyeztetett helyekre.

- 9 db erősáramú csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé.

- 3 db világítási kapcsoló létesítése, világítási áramkör kialakításával.

049 helyiség:

- Meglévő elektromos szerelések komplett bontása, elektromos anyagok szakszerű ártalmatlanítása.

- Meglévő lámpatestek áthelyezése helyiségen belül.

- 1 db számítógépes, és 1 darab telefon végpont kiépítése az egyeztetett helyekre.

- 3 db erősáramú csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé.

- 3 db világítási kapcsoló létesítése, világítási áramkör kialakításával.

050 helyiség:

- Meglévő elektromos szerelések komplett bontása, elektromos anyagok szakszerű ártalmatlanítása.

- Meglévő lámpatestek áthelyezése helyiségen belül.

- 1 db számítógépes, végpont kiépítése az egyeztetett helyekre.

- 9 db erősáramú csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé.

- 4 db világítási kapcsoló létesítése, világítási áramkör kialakításával.

- Kivetítő rendszer csatlakozásának kialakítása a mennyezeti, és a tábla melletti szakaszra. (2db 230V csatlakozó, 2db hdmi csatlakozó)

063 helyiség:

- Helyiség szétválasztása miatt a világítási hálózatot szét kell választani.

- Meglévő elektromos szerelések komplett bontása, elektromos anyagok szakszerű ártalmatlanítása.

- 2 db számítógépes, végpont kiépítése az egyeztetett helyekre.

- 9 db erősáramú csatlakozó kialakítása.

- 2 db világítási kapcsoló létesítése, világítási áramkör kialakításával.

064 helyiség:

- 2 db világítási áramkör kialakítása 2 darab lámpatest, 2db kapcsoló felszerelésével.

A műszaki átadáshoz legalább az alábbi dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

- Elosztó szekrény megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.

  - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint (MSZ EN 60439-1:2000 vizsgálataival)

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Megvalósulási „D” tervek

- Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve