A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Tompai Kapu telephelyen könnyűszerkezetes irodaépület bontása alappal együtt, új lemezalap készítése”

Munkálatok kezdete: a szerződés aláírását követően a munkaterület átadás napja

Befejezési határidő: A munkaterület átadástól számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Központi épületében „Tompai Kapu telephelyen könnyűszerkezetes irodaépület bontása alappal együtt, új lemezalap készítése”

Helyszín: Szeged, Tompai Kapu út 9.

Tárgy:

Egy könnyűszerkezetes faház, áttelepítése miatt (a Tompai Kapu út 9. szám alatt lévő telephelyre) bontási és felület előkészítési munkák elvégzése.

A munka része egy meglévő faház elbontása (1. melléklet – 9. és 15. tétel) a Tompai kapu út 9. szám alatti telephelyen, törmelék eltakarítása, a bekötött közmű ideiglenes leválasztása a bontandó épületről. A bontási munkák végeztével tereprendezés (feltöltés) és egy új a 3. melléklet szerinti alap kialakítása a 2. melléklet (16. tétel) szerint jelölt helyre az áttelepítendő faház megfelelő fogadásához. Az alap körül 60 cm szélességben 20 cm vastagságú járda kialakítása. Továbbá a közmű megfelelő előkészítése a faház kiszolgálásához összhangban a 3. melléklet szerint jelölt közmű becsatlakozási pontokkal. (csatlakozási pontok kiépítése – használati víz, szennyvíz, gáz, villany – almérők nem szükségesek). Továbbá a használati víz szakaszolásához (téli csap) egy 100X100X100 cm belső méretekkel rendelkező előre gyártott szakaszoló akna elhelyezése szükséges az épület mellett.

Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

- építész FMV

- legalább 1 fő kőműves

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni, FMV esetében a kamarai tagságot kérjük igazolni.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Bontási hulladék nyilvántató lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

nettó összesen:……………..………,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.