Termesztő ágyás megfigyelésére alkalmas képalkotó rendszer

Műszaki leírás

Feladat: Adott egy polcos technológiájú gombatermesztő helyiség, amelynek adott polcfelületein képalkotás megvalósítása szükséges a teljes termőciklus során.

A képalkotó rendszer az alábbi, két főegységből áll.

- Képalkotó eszköz

- Hordozó szerkezet

- Mobilis, webkapcsolattal és mobiltelefonnal megjeleníthető, képalkotó kereskedelmi eszköz, mely képes sötét helyiségben mozgókép felvételre. Működési körülmények: 100% páratartalom, 21°C.

Műszaki tulajdonságok:

Szenzor és lencsék:
- 1/4" Megapixel Progressive CMOS sensor
- Fixed length 4.57 mm, F1.9 lens

Night vision:
- 4x IR LED
- 5 m. IR megvilágítási távolság
- Beépített Infrared-Cut Removable (ICR) szűrő

Videó tulajdonságok:
- állítható képméret, minőség, frame rate, és bit rate
- zársebesség, fényerő, szaturáció, kontraszt, tükrözés, forgatás
- időbélyeg és overlay szöveg
- mozgásdetektálás
- három konfigurálható privacy maszk zóna

Video tömörítés:
- JPEG állóképekhez
- H.264/MPEG4/MJPEG multi-streaming
- H.264/MPEG4 multicast streaming

Képfelbontás:
- HD 720p felbontás
- Max. 1280x720 @ 30 fps 

Pan/Tilt/Zoom
- Forgatható: -170° - 170°
- Dönthető: -25° - 90°
- Digitális zoom: 4x
- 10 eltárolható pont

Audio tulajdonságok:
- Beépített mikrofon
- Hangszóró kimenet
- ADPCM/PCM tömörítés

Hálózati protokollok:
- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP Server, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP

Távoli hozzáférés és menedzsment:
- Webböngészőn keresztül konfigurálható
- mydlink Cloud szolgáltatás

Biztonság:
- Adminisztrátor és felhasználói csoport jelszó védelemmel
- HTTP és RTSP digest titkosítás

Felvételi beállítások:
- Folyamatos
- Heti időzíthető
- Mozásérzékelés

Hálózati interfész:
- IEEE 802.11n
- Fast Ethernet port

Bemenet/Kimenet:
- Passive Infra-Red (PIR) szenzor
- DI x1, DO x1
- microSD kártya foglalat

Rendszer követelmények: 
- Operációs rendszer: Microsoft Windows 7/Vista/XP SP3
- Böngésző: Internet Explorer 6 vagy nagyobb, Firefox 3.5, Safari 4.0

Támogatott mobil készülékek:
- Mydlink alkalmazáshoz iOS vagy android mobil készülék szükséges

Tápegység:
- 12 V/1.25 A, 50/60 Hz
- 10.5 Watts (maximum)

- A hordozó szerkezet egy villamos mozgatású, négy keréken gördülő eszköz, mely alkalmas a termesztő helyiségben fennálló műszaki, és környezeti feltételek mellett működni és képes hordozni a képalkotó eszközt a teljes termőfelszín felülete mentén. Olyan megoldás is lehetséges, mely a már meglévő polcrendszert használja fel a hordozó szerkezet pályájának, ezáltal képes helyettesíteni a sínrendszert.

Befoglaló méretek: 1400x500x200mm

Meghajtás: 1kW teljesítményű villanymotor, n=1400 rpm

Villamos csatlakozás: 3 fázis, 40m hosszú kábellel. 4x1,5mm2

Polcrendszer műszaki rajza:

A polcrendszer méretei (mm) a mellékelt ábra alapján:

A=1500

B=37500

C=1400

D=1550

E=200

F=600

G=350

H=2900
Polc profiljának görbületi sugara: r=20

A hordozó szerkezet nem tartalmazza a szerkezet emeléséhez szükséges emelő berendezést és kábeldobot.